## Slide 1
寧德時代營運與技術布局雙升級以多元補能與有感體驗強化全場景電池方案
林芬卉 Jessie Lin
DIGITIMES／資深分析師
Notes: DIGITIMES觀察，寧德時代作為全球動力電池的龍頭業者，短期營運動能仍以動力電池業務為核心，並透過持續擴大車廠客戶基礎，深化海外產能與據點布局，進一步強化全球供應能力。中長期則藉由科技日發表多項電池新技術，將競爭重點由出貨規模與強調單一電池規格，延伸至快充、長續航、低溫補能、輕量化、安全性，以及針對不同車型與使用情境的有感體驗。
觀察寧德時代近年營運與全球布局，動力電池仍是該公司最主要的營收與獲利來源，2025年其動力電池營收佔比達74.7%，銷量提升至541GWh，毛利率維持約24%；2026年第1季動力電池裝機量全球市佔率進一步突破40%。此外，其客戶基礎已由中國自主品牌延伸至國際車廠、商用車與新興市場，並透過歐洲與印尼建廠布局，持續強化在地供應、交付彈性與全球產能調度能力。
技術布局方面，寧德時代於2026年科技日發表神行第三代、麒麟第三代、麒麟凝聚態與逍遙第二代等多項電池方案。其中，神行第三代聚焦超充與負30°C低溫快充，訴求縮短補能等待時間，並改善冬季充電痛點；麒麟第三代則主攻高階純電車的長續航與輕量化特性，透過降低電池重量，進一步提升加速、制動、節能與整體安全表現。
進一步來看，麒麟凝聚態電池方案代表寧德時代將航空級凝聚態技術，下放至乘用車應用，透過提高能量密度做法，推升高階純電車續航里程上限至1,500公里；逍遙第二代則對應增程式與PHEV車型，主打提升純電續航、強化低電量輸出穩定性與安全防護能力。整體而言，寧德時代技術競爭重點已由單一電池性能比較，逐步轉向全場景用車體驗，以及多車型適配能力。

## Slide 2
寧德時代營運表現與全球化布局

## Slide 3: 寧德時代營收結構以動力電池為核心 佔比維持約7成
資料來源：寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
2020~2025年寧德時代總營收、動力電池營收與營收佔比變化
單位：人民幣百萬元
YoY=2%
YoY=132%
YoY=159%
YoY=21%
YoY=-11%
YoY=25%
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
總營收 | 50319.5 | 130355.8 | 328594 | 400917 | 362012.6 | 423701.5
動力電池營收 | 39425.8 | 91490.8 | 236593.5 | 285252.9 | 253041.3 | 316506.4
動力電池營收佔比 | 0.784 | 0.702 | 0.72 | 0.712 | 0.699 | 0.747
Notes: 寧德時代為全球動力電池的龍頭業者，從營收結構觀察，動力電池為該公司最主要的營收來源，近年佔整體營收比重維持約7成。
  寧德時代營收組成包含動力電池、儲能電池、電池材料及回收、電池礦產資源等業務，其中以動力電池營收佔比最高；以2025年為例，其動力電池營收達人民幣3,165億元，佔整體營收比重74.7%。
  進一步觀察2020~2025年營收變化，2024年其動力電池營收雖受到電池價格下滑與市場競爭影響而年減11%，但2025年已回升至成長軌道，且營收佔比為2021年以來高點，反映動力電池仍是支撐其營運規模與後續技術投入的核心業務。

## Slide 4: 寧德時代動力電池銷量持續擴大 均價下滑壓力下、毛利率維持約24%
資料來源：寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
2020~2025年寧德時代動力電池量價與獲利表現
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
動力電池銷量 | 44.45 | 116.71 | 242 | 321 | 381 | 541
動力電池均價 | 887 | 784 | 978 | 889 | 664 | 585
指標 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
毛利率 | 26.6% | 22.0% | 14.1% | 18.1% | 23.9% | 23.8%
產能利用率 | 74.8% | 95.0% | 83.4% | 70.5% | 76.3% | 96.9%
單位：GWh
單位：人民幣元/KWh
Notes: 動力電池不僅是寧德時代最主要營收來源，也是支撐其出貨規模與獲利表現的核心業務。2020~2025年間寧德時代動力電池銷量成長達12.3倍，雖均價自高點下滑約4成，然2025年毛利率維持近24%。
  從銷量觀察，寧德時代動力電池銷量由2020年的44GWh，提升至2025年的541GWh，5年間成長達12.3倍，顯示其車廠客戶基礎擴大，持續推升動力電池出貨規模。
  然從均價變化來看，其動力電池均價從2022年高點人民幣978元/KWh，下降至2025年的585元/KWh，此反映原材料價格回落、LFP電池佔比提升，以及市場價格競爭加劇等因素。
  雖然均價下滑，但寧德時代動力電池毛利率並未同步惡化，其毛利率由2022年的14.1%低點，回升至2024年的23.9%、2025年的23.8%，顯示該公司仍具備規模化生產、成本控管與產品結構調整等能力。
  進一步觀察其產能利用率表現，2025年回升至96.9%，接近滿載水準，有助於攤提固定成本及支撐毛利率表現，此亦反映市場對於該公司動力電池需求持續增加。

## Slide 5: 寧德時代動力電池裝機量續升 2026年第1季全球市佔率突破40%
資料來源：SNE Research、寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
至2026年第1季寧德時代動力電池裝機量與全球市佔率變化
註：2020年至2026年第1季，寧德時代動力電池裝機量皆居全球第一。
單位：GWh
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 1Q26
動力電池裝機量 | 36.2 | 96.7 | 191.6 | 259.7 | 339.3 | 464.7 | 99.5
全球市佔率 | 0.246 | 0.326 | 0.37 | 0.368 | 0.379 | 0.392 | 0.407
Notes: 觀察寧德時代動力電池全球裝機量，2020~2025年間其規模擴大逾12倍，至2026年第1季，全球市佔率突破4成，持續維持動力電池全球龍頭地位。
  從動力電池裝機量觀察，裝機量由2020年的36.2GWh，提升至2025年的464.7GWh，5年間規模擴大逾12倍。
  從全球市佔率觀察，市佔率由2020年的24.6%，提高至2025年的39.2%，並於2026年第1季進一步提升至40.7%。
  以上顯示，寧德時代在全球電動車市場擴張、中國電動車滲透率(2025年為54.6%)提升，以及車廠客戶基礎擴大帶動下，持續維持動力電池產業的全球龍頭地位。

## Slide 6: 寧德時代全球車廠客戶基礎擴大 由中國市場延伸至歐洲與新興市場
資料來源：寧德時代、各廠商，DIGITIMES整理，2026/6
寧德時代與主要車廠／客戶供貨關係
客戶類型 | 代表車廠／合作對象 | 分析重點
中國自主品牌 | 吉利、長安、理想、蔚來、小米、小鵬、極氪、奇瑞、北汽、賽力斯等。 | 支撐中國電動車高滲透率，並作為電池新技術導入場景。
中國合資品牌 | 一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、華晨寶馬、北京賓士、長安馬自達、北京現代等。 | 配合外資車廠在中國市場的在地供應需求
國際車廠 | Tesla、BMW、賓士、福斯、Stellantis、福特、Volvo、豐田、本田、現代等。 | 擴大海外車廠客戶，強化歐洲在地化供應。
商用車／重卡 | 一汽解放、北汽福田、東風商用車、陝汽、戴姆勒卡車等。 | 由乘用車延伸至重卡、物流與幹線運輸電動化。
底盤平台合作 | 北汽、阿維塔、土耳其Togg等。 | 由電池供應延伸至底盤與整車平台合作
新興市場合作 | 土耳其Togg、越南VinFast等。 | 擴大土耳其、越南等新興市場布局。
Notes: 寧德時代動力電池裝機量持續擴大，截至2026年第1季全球市佔率已超越40%，主要原因為其車廠客戶基礎已由中國自主品牌，逐步延伸至合資品牌、國際車廠、商用車與新興市場。
  中國市場仍是寧德時代的核心基本盤，2025年中國地區佔其總營收近7成，因此，寧德時代除穩固中國電動車的高滲透率外，中國也成為該公司導入神行、麒麟、驍遙超級混動電池等新技術的重要市場。
  國際市場方面，寧德時代透過與歐系、美系、日系車廠合作，以及歐洲在地化產能布局，持續擴大海外車廠客戶，並強化電池供應能力。雖然2025年海外市場佔寧德時代營收約3成，但毛利率高於中國市場約7個百分點，顯示海外市場貢獻較高利潤。
  此外，寧德時代的合作模式已不再侷限於乘用車電池供應，也延伸至商用車、重卡、滑板底盤、整車平台，甚至是新興市場合作，顯示寧德時代在供應鏈的角色正由動力電池供應商，逐步轉向車用能源平台與解決方案提供者。

## Slide 7: 寧德時代海外建廠布局 支撐全球化與在地供應能力
資料來源：寧德時代、各廠商，DIGITIMES整理，2026/6
寧德時代海外製造基地與產能規畫
廠區 | 產能規畫 | 投資金額 | 說明
德國圖林根 | 14GWh | 18億歐元 | 歐洲第一座電池製造基地，2022年底啟動電芯生產，貼近德系與歐洲車廠供應鏈。
匈牙利德布勒森 | 100GWh | 約73億歐元 | 歐洲第二座大型電池製造基地，已啟動模組生產，電芯量產進入投產準備階段，穩固BMW、Stellantis、福斯等車廠需求。
西班牙薩拉戈薩 | 最高50GWh | 最高41億歐元 | 與Stellantis合資，規劃2026年底開始生產；強化LFP電池歐洲在地化供應，對應平價電動車需求。
印尼卡拉旺 | 初期6.9GWh， 後續擴至15GWh | 整體專案近 60億美元 | 與印尼業者共同推動電池整合專案，涵蓋鎳礦、材料、電池製造與回收。 第一階段預計於2026年底投產，切入東南亞市場與鎳資源供應鏈。
Notes: 隨著寧德時代車廠客戶已由中國自主品牌，延伸至國際車廠、商用車與新興市場的合作，因此海外建廠成為穩固寧德時代全球化客戶布局與在地供應能力的重要方式。
  生產基地布局方面，中國仍是寧德時代最主要的製造基地，其已在中國建立多個大規模的電池工廠，對應當地車廠客戶需求與動力電池出貨規模。
  海外布局方面，寧德時代擴張重心以歐洲為主，透過德國、匈牙利與西班牙等製造基地，強化對歐系車廠的在地化供應能力，同時降低跨區物流、關稅與政策風險。
  印尼布局方面，除切入東南亞電動車市場外，也結合當地業者共同推動鎳礦、材料、電池製造與回收等環節，顯示寧德時代海外布局不只著眼終端市場，也延伸至區域資源與產業鏈整合。

## Slide 8
寧德時代科技日電池技術布局

## Slide 9: 寧德時代科技日聚焦車主有感技術 四大電池方案對應快充、長續航、制動安全體驗升級
資料來源：寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
寧德時代科技日重點電池技術總覽
電池技術 | 產品定位 | 技術核心指標 | 車主有感價值
神行第三代 | 超充與低溫 快充電池 | 10~98%充電6分27秒 -30°C低溫快充9分鐘 1,000次循環容量保持≥90% | 降低日常、長途與冬季低溫充電時間。 採超充方式不犧牲電池壽命
麒麟第三代 | 高階純電 長續航電池 | 1,000公里續航 較同級LFP減重255公斤 零百加速縮短0.6秒 | 兼顧千公里續航及輕量化 改善加速、制動與能耗表現
麒麟凝聚態 | 高能量密度 前瞻電池 | 電芯能量密度350Wh/kg 體積能量密度760Wh/L 高階轎車續航上看1,500公里 | 提升高階純電車續航里程 凝聚態電解質強化安全性
逍遙第二代 | 增程/PHEV 電池 | 高階版本純電續航600公里 綜合續航2,000公里 20% SOC低電量可輸出1.2MW | 長純電續航降低增程器依賴 低電量仍具越野及爬坡能力 電池包防水及耐衝擊
Notes: 寧德時代身為全球第一大電池廠，已連續兩年舉辦科技日，展示其電池技術路線、產品升級與補能生態布局，並依不同用車場景提出對應的解決方案。
寧德時代於2026年科技日發表多項電池技術，從各技術定位觀察，神行第三代聚焦超充與低溫快充；麒麟第三代主攻高階純電長續航與輕量化；麒麟凝聚態進一步拉高能量密度與長續航里程；逍遙第二代則對應增程／PHEV車型，提升純電續航與低電量狀態下的輸出能力。

## Slide 10: 神行第三代主攻超充與低溫有效充電 6分鐘充滿電 降低等待焦慮
資料來源：寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
神行第三代超充電池技術與規格一覽
10~98%充電
6分27秒
10~80%充電
3分44秒
-30°C低溫快充
9分鐘
1,000次循環容量保持
≥ 90%
技術突破項目
具備10C級超充能力
  10~98%充電僅需6分27秒。
降低電芯內阻與產熱
  內阻降至0.25mΩ，抑制快充溫升。
SEI膜與石墨負極改造
  提升鋰離子通過與嵌入速度，降低充電阻抗。
大面積冷卻與熱點精準冷卻設計
  提升散熱效率，降低快充溫升。
低溫電池自加熱技術
  -30°C環境下，20~98%充電約9分鐘。
應用與車主價值
充電6分鐘接近滿電
  降低日常補能等待時間。
10~80%充電僅3分44秒
  滿足長途旅程中快速補電需求。
-30°C低溫仍可快充
  充電僅9分鐘，降低冬季補能焦慮。
低溫快充不挑樁
  電池自行升溫，不需依賴特殊儲能超充樁。
快充同時兼顧壽命
  1,000次完整循環後，容量保持率仍逾90%。
Notes: 神行第三代電池主要面向超充與低溫環境的充電場景，核心訴求在於縮短充電等待時間，並解決低溫環境中，電池效能下降的痛點，使快充體驗更接近日常加油的便利性。
  從充電效率觀察，神行第三代電池具備10C等級超快速充電能力，充電10~98%僅需6分27秒，10~80%也僅需3分44秒，可大幅降低日常充電及長途行駛途中需等待充電的時間。
  從技術面來看，寧德時代並非單純提高充電電流來縮短充電時間，而是透過降低電芯內阻、改造SEI膜與石墨負極結構，以及強化冷卻設計等方式，降低快充過程中的產熱與阻抗。
    一般採用高功率超充方式，車主會擔心減損電池壽命，而神行第三代電池強調快充同時可抑制溫升，且不犧牲電池壽命，因此歷經1,000次完整循環後，電池容量保持率仍可維持90%以上。
  低溫補能也是神行第三代電池的另一項重要突破，透過電池自加熱技術，即使在-30°C環境下，20~98%充電僅約9分鐘；且因電池可自行升溫，不需依賴特殊儲能超充樁，此表示在冬季或寒冷地區，亦能使用一般超充樁充電。

## Slide 11: 麒麟第三代以輕量化支撐千公里續航 電池減重轉化為提升整車性能與安全
資料來源：寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
麒麟第三代電池技術與規格一覽
高階純電續航
1,000km
較同級LFP減重
255kg
零百加速縮短
0.6秒
制動距離縮短
1.44公尺
技術突破項目
應用與車主價值
高階三元鋰電池達千公里續航
  能量密度達280Wh/kg、600Wh/L。
千公里電池包重量控制在625公斤
  較同級LFP電池包減重255公斤。
具備10C超充能力
  充電6分鐘即可完成滿電補能。
峰值放電功率達3MW
  較前代1.33MW提升，支撐瞬間動力輸出。
無熱擴散技術及結合熱電分離
  熱氣與高壓電路分流，降低熱失控風險。
千公里續航兼顧輕量化
  避免以過度堆疊電池方式，換取長續航。
零百加速縮短0.6秒
  降低超車並行危險時間，提升反應餘裕。
百公里制動距離縮短1.44公尺
  有助降低緊急煞停與碰撞風險。
底盤與輪胎壽命延長
  懸架壽命增40%，輪胎壽命延長30%。
能耗降低、空間節省112公升
  百公里能耗降低約6%，頭部空間增18mm。
Notes: 麒麟第三代電池主要面向高階純電車型，核心訴求不只是拉高續航，而是在千公里續航下，同步兼顧電池包輕量化、整車性能、能耗與安全性表現。
  技術方面，麒麟第三代電池採用高階三元鋰技術，達1,000公里級續航，並將千公里電池包重量控制在625公斤。
    相較同級LFP電池包減重255公斤，約等於3名成年男性體重，顯示其並非透過單純堆疊電池來換取長續航里程。
  車主有感價值方面，電池包減重255公斤可轉化為車輛的加速、制動、能耗與零組件耐久表現。
    例如零百加速時間縮短0.6秒，可讓車輛在超車時更快完成加速並脫離並行狀態，降低危險時間。
    百公里制動距離是指車輛由時速100公里急煞至完全靜止的距離，當制動距離縮短1.44公尺，約等於縮短一個車頭距離，若在高速或濕滑路面遇到前車急煞時，這段距離有助降低追撞風險。
    此外，車重下降也有助降低能耗與零組件磨耗，若以100萬台車、每台車年行駛2萬公里估算，一年可省下1.56億度電，並且懸吊與輪胎壽命也可延長，降低長期用車成本。
  安全方面，麒麟第三代導入無熱擴散(No Propagation；NP)技術，並結合熱電分離設計，使高溫煙氣與高壓電氣系統隔離，降低熱失控擴散風險。

## Slide 12: 航空級凝聚態電池技術下放至乘用車應用 高能量密度推升轎車續航上看1,500公里
資料來源：寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
麒麟凝聚態電池技術與規格一覽
電芯能量密度
350Wh/kg
體積能量密度
760Wh/L
電池包重量控制
650kg
高階轎車續航里程
1,500km
技術突破項目
應用與車主價值
航空級凝聚態技術下放至乘用車
  由電動航空場景，延伸至高階乘用車應用。
高鎳正極結合低膨脹矽負極
  推升電芯能量密度至350Wh/kg。
鈦合金電池殼體與箱體
  降低厚度60%與重量30%，兼顧結構強度。
凝聚態電解質結合複合集流體
  降低漏液、可燃性與內短路等風險。
電池包重量控制在650公斤以內，兼顧長續航與輕量化。
中大型轎車續航里程上看1,500公里。
大三排、大六座SUV續航里程上看1,000公里。
凝聚態電解質降低液態電解質安全風險。
Notes: 麒麟凝聚態電池為寧德時代將航空級凝聚態技術下放至高階乘用車的應用，目的是透過更高的電池能量密度，推升純電動車長續航能力與安全表現。
  技術方面，該電池採用高鎳正極、低膨脹矽負極、鈦合金殼體與箱體，以及凝聚態電解質等設計，使電芯能量密度達350Wh/kg，體積能量密度達760Wh/L；相較傳統鋁殼，鈦合金材料可降低厚度與重量，並兼顧結構強度。
  車主有感體驗方面，因電池包重量控制在650公斤以內，搭載於中大型轎車續航里程上看1,500公里、大型SUV車款續航里程上看1,000公里；以「北京到南京」為例，車主仍可一口氣抵達，中途無需充電。
  安全性方面，麒麟凝聚態電池將傳統液態電解質改為凝聚態電解質，可降低漏液與可燃性等風險，同時在內短路情境下可發揮自熔斷保護作用。

## Slide 13: 逍遙第二代提升增程／PHEV純電續航 兼顧低電量輸出與安全防護
資料來源：寧德時代，DIGITIMES整理，2026/6
逍遙第二代增程／PHEV電池技術與規格一覽
高階版本純電續航
600km
綜合續航
2,000km
20% SOC低電量輸出
1.2MW
密封防水能力
2公尺／200小時
技術突破項目
應用與車主價值
LFP版本達500公里純電續航
  對應家庭用戶日常通勤需求。
高階版本達600公里純電續航
  融合三元與鐵鋰材料，增加20%續航力。
低電量高功率輸出設計
  20% SOC低電量狀態下，仍可輸出1.2MW。
密封防水能力提升
  2公尺水深浸泡逾200小時，仍能正常運作。
底部防護塗層強化
  電池包可承受1,500焦耳能量衝擊。
500公里純電續航滿足通勤與一週一充需求。
600公里純電續航兼顧長續航表現，並降低增程器使用頻率。
  油電綜合續航2,000公里，解長途補能焦慮。
  增程器使用率由15%降至1%，行駛更安靜。
低電量下，仍具越野、爬坡、脫困能力。
強化涉水與底部防護能力
  降低暴雨涉水、底盤刮蹭與撞擊等風險。
Notes: 逍遙第二代電池主要對應增程／PHEV車型，核心訴求在於提升純電續航，使車主在日常通勤情境下，更接近純電車使用體驗，同時保留保留長途行駛彈性；此外，逍遙第二代電池也強化低電量高功率輸出、密封防水及底部防護能力。
  續航里程方面，LFP版本可達家庭用戶一週一充需求，高階版本則透過三元與鐵鋰材料微米級融合，將純電續航進一步提升至600公里。
    當純電續航里程提升後，可降低增程器／發動機啟動頻率，減少用油與引擎介入，行駛更安靜。
    當電量不足、增程器／發動機介入後，整體綜合續航力可進一步拉升至2,000公里，對應更長途的旅程。
  逍遙第二代也強化低電量狀態下的高功率輸出，以及安全防護表現。
    即使在20% SOC低電量狀態下，仍可維持1.2MW高功率輸出，對越野、爬坡與脫困場景有明顯幫助，例如遇到俗稱「沙漠絞肉機」的散兵坑時，仍可提供足夠動力協助車輛脫困。
    安全方面，電池包可承受1,500焦耳能量衝擊，相當於標準步槍射擊的衝擊力，且具備長時間涉水防護能力，即使遇到暴雨積水路況，仍可維持正常行駛。

## Slide 14
結語

## Slide 15: 結語：寧德時代營運基本盤穩固 維持動力電池龍頭地位 電池技術升級對應全場景用車體驗
資料來源：DIGITIMES，2026/6
動力電池基本盤穩固 全球市佔率突破4成
寧德時代以動力電池為營運核心，2025年佔總營收比重達74.7%，銷量提升至541GWh，毛利率維持約24%。
2026年第1季動力電池全球裝機量市佔率突破40%，並透過擴大車廠客戶與海外建廠布局，持續強化全球供應能力。
電池技術轉向全場景應用 車主有感體驗成競爭重點
神行第三代、麒麟第三代、麒麟凝聚態與逍遙第二代電池技術，分別對應快充、長續航、高能量密度與增程／PHEV車型等需求。
寧德時代技術競爭重點已由單一電池規格，延伸至車主實際用車體驗，包括縮短充電時間、改善低溫補能效率、提升續航與安全性，以強化不同車型應用表現。
Notes: 寧德時代營運基本盤仍以動力電池為核心，該事業是穩固營收、出貨量與全球市佔率的核心業務；隨著中國市場需求延續、海外車廠客戶擴大，以及歐洲與東南亞產能布局推進，寧德時代可望持續強化動力電池全球供應能力。
技術布局方面，寧德時代依不同車型與使用情境提出多元解決方案，涵蓋快充、長續航、低溫補能、輕量化與安全性提升等面向，顯示其競爭重點正由單一電池規格，轉向全場景用車體驗。